Módszertani útmutató a települések aktuális levegőminőségének környezet-egészségügyi értékeléséhez

Vaskövi Béláné dr, Hangyáné Szalkai Márta

1. Előzmény

#### A jelenlegi gyakorlatban a környezeti levegő szennyezettségének jellemzésére használt egyik mutató, a Légszennyezettségi Irányszám (LI) az adott átlagidő alatt mért szennyezettségi szint egészségi határértékhez való viszonyát tükrözi. Ez a mérőszám viszonylag könnyen értelmezhető, ezért alkalmazzák a lakosság folyamatos tájékoztatására is. Az aktuális adatok elérhetők az interneten (http://www.kvvm.hu) és az elektronikus kijelző táblákon.

Hiányzik azonban a levegőminőséggel összefüggő egészségi információ.

Tekintettel arra, hogy a jellegi tájékoztatás nem terjed ki a levegőminőséggel összefüggő egészségi tudnivalókra, ezért született az elhatározás egy komplex Index kidolgozására

- Célkitűzés

A Levegőhigiénés Index (LHI) kialakításánál fő szempont az volt, hogy a mutatószám alkalmas legyen az utca emberének a környezeti levegő minőségének állapotáról és az adott légszennyezettség egészségi kockázatáról történő tájékoztatására egyaránt.

Ebből következően a feladat egy olyan index kialakítása volt, amely egyszerűen kiszámítható, közérthető és egyben tudományosan megalapozott.

- Módszerek

3.1. A Levegőhigiénés Index (LHI) kialakítása

Az LHI két fő elemből, a légszennyezettség mértékét jellemző koncentráció adatokból és a folyamatosan ellenőrzött légszennyező anyagok egészségkárosító hatását összegző blokkból épül fel.

3.1.1.Megközelítés a légszennyezettség oldaláról

Tekintettel arra, hogy az index a légszennyezettség rövid távú egészségi kockázatát hívatott közvetíteni, ezért az LHI rendszere az alap légszennyező anyagok, így a kén-dioxid(SO2), nitrogén-dioxid(NO2), szén-monoxid(CO), ózon(O3) 1 órás napi maximum értékein, a szálló por(PM10) napi  átlagkoncentrációján, továbbá a vonatkozó tájékoztatási és riasztási küszöbértékeken alapul.

A mérőszám kialakítása a levegőterheltség szintjét szabályozó rendeletben (4/2011. (I.11.) VM r.) foglalt értékek felhasználásával történik.

Ennek megfelelően az alábbi levegőterheltségi kategóriákat alakítottuk ki.

| Levegőegészségi kategória | Levegőterheltségi szint µg/m3 |
| --- | --- |
|  | 1 órás max SO2 | 1 órás max NO2 | 1 órás max CO | 1 órás max O3 | 24 órás átlag PM10 |
| 1 megfelelő | 0-249 | 0-99 | 0-9999 | 0-119 | 0-49 |
| 2 kifogásolt | 250-399 | 100-349 | 10000-19999 | 120-179* | 50-74 |
| 3 egészségtelen | 400-499 | 350-399 | 20000-29999 | 180-239 | 75-99 |
| 4 veszélyes | 500< | 400< | 30000< | 240< | 100< |

Jelmagyarázat:

*8 órás mozgó átlag maximuma

3.1.1.1. A jellemző levegőminőségi kategória kiszámítása

Az adott napon és helyen mért legnagyobb terheltségi szint alapján minden komponens esetében megtörténik a levegőegészségi kategóriába sorolás. Ezt követően kerül sor az összesített minősítésre, amely megegyezik a legmagasabb kategóriával.

3.1.2. Megközelítés az egészségi hatás oldaláról

A fent bemutatott levegőminőségi kategóriákhoz hozzárendeltük a szakirodalomban közölt egészségi hatásokat.

| Levegőminőségi Index (LHI) | Akut egészségi hatás |
| --- | --- |
| 1 megfelelő | Megfelelő levegőminőség, elfogadható kockázat |
| 2 kifogásolt | A potenciálisan veszélyeztetett lakosság körében enyhe tünetek jelentkezhetnek |
| 3 egészségtelen | A tünetek erősödésével számolhatnak a potenciálisan veszélyeztetett lakosságcsoport tagjai, ezért számukra szükség lehet az egyéni védekezésre a hatások elkerülése, illetve mérséklése érdekében |
| 4 veszélyes | A potenciálisan veszélyeztetett személyeknél fokozottabb egészségkárosító hatás várható, de a nagy levegőterheltség miatt bárkinél jelentkezhetnek egészségi panaszok |

A levegőterheltség mértéke és időtartama függvényében egészségi kockázatot jelent a tüdő, szív,- és érrendszeri betegségben szenvedők, az egyéb légzőszervi betegek (pl. asztmások, COPD-s betegek), a gyermekek és az időskorúak, valamint mindazok számára, akik egyéb okokból érzékenyek a légszennyezettségre.